REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                                   Honneur -fraternité-Justice

Ministère des Pêches et l’Economie Maritime

_______________________________

_________________

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches

I.M.R.O.P

## Département Valorisation et Inspection Sanitaire

### D.V.I.S

#### Laboratoire de Valorisation des Produits de la Pêche

# L.V.P.P

##### Rapport final

Présenté  par :

Dr DMITRY Melekhin V., Expert Technologue

###### WANE Ciré Mamadou, Technicien supérieur

IMROP- Avril 03

Dans le cadre du programme  de recherche conjoint IMROP/VPDI intitulé « Etude  des techniques améliorées de séchage des produits transformés par les Imraguen», l’IMROP a réalisé au profit du « Vers une Pêche Durable Imraguen » (VPDI) deux actions à savoir  a) mission de terrain  à Teichott  dont l’objectif était  de décrire l’itinéraire technique pour la fabrication du tichtar   et du lekhlee - b) construction et expérimentation au laboratoire de deux modèles de séchoirs  permettant de prolonger la période d’activités des femmes imraguen.

Le présent rapport constitue une restitution des résultats obtenus  des actions susmentionnées.

- MISSION DE TERRAIN

COMPOSITION DE LA MISSION

Dr DMITRI Melekhine V. , Expert technologue au laboratoire de valorisation /IMROP ;

WANE Ciré Mamadou,    Technicien supérieur au laboratoire de valorisation /IMROP;

Mr Dahi,   Agent de développement communautaire au VPDI-PNBA ;

Adama, chauffeur au PNBA

OBJECTIF DE LA MISSION

Description de l’itinéraire technique pour la fabrication du tichtar   et du lekhlee

DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission s’est rendue à Teichott dans la zone du PNBA du 21 au 24 octobre 2002 où elle a tenu une première réunion avec les représentantes de femmes Imraguen le 22 octobre 2002. Les scientifiques de l’IMROP ont exposé l’objectif de la mission et écouté les représentantes des femmes Imraguen. Après cette réunion, l’équipe s’est rendue dans  quatre sites de fabrication du Tichtar et du Lekhlee où elle a pu voir et apprécier  les différentes techniques de traitement et la qualité  des produits  ainsi  que les infrastructures et équipements dont disposent les femmes Imraguen.

Une deuxième réunion sous forme de restitution et de discussion des résultats de la mission a eu lieu le 24 octobre. Au cours de cette réunion, les femmes Imraguen ont émis l’espoir que le projet puisse trouver une solution à l’un des problèmes qui se posent à elles,  en l’occurrence «pouvoir sécher leurs produits en toute saison ».

Durant cette  mission,  nous avons rencontré des missionnaires de l’UICN venus dans le cadre du projet «Conservation et utilisation durable du mulet en Mauritanie » avec lesquels nous avons eu des discussions sur l’étude de la qualité des produits transformés que l’IMROP pourrait réaliser au profit de  l’UICN avant la fin de l’année 2002.

RESULTATS DE LA MISSION

traitement et stockage du tichtar

Les résultats de la mission montrent que le tichtar est traité suivant le schéma technologique ci- dessus :

Capture

(

Saignée

(par cassure de la jonction tête / colonne vertébrale)

(

Débarquement

(

Réception

(

Eviscération

(

Tranchage

(

Séchage

(Dans des Tikitts)

(

Parage

(

Stockage

Les femmes Imraguen traitent les produits après leur débarquement. Le plus souvent, après réception elles effectuent la saignée (si l’opération n’a pas eu lieu en mer) puis elles étêtent, éviscèrent et tranchent le produit dans le sens de la longueur. On obtient ainsi, 2 filets latéraux, avec la colonne vertébrale au milieu, reliés par la peau à leur extrémité du côté de la queue. La chair est entaillée en lames fines pour accélérer le séchage. Le produit est tranché sur des planches de fortune déposées à même le sol et souvent le produit se contamine de sable durant cette opération.

Le séchage se fait dans des Tikitts (sortes de huttes revêtues  de pailles ou de filets entourés de sacs de jute avec un plafond fait de filets avec des sacs de jute ou de tissus ; la forme et les dimensions  varient d’un Tikitt à  un autre). Le poisson est suspendu à des cordes. Cette opération dure deux à quatre jours en fonctions des conditions météorologiques. Durant notre mission, nous avons constaté que des produits traités une semaine avant notre arrivée n’avaient pas complètement séchés. Seule la partie extérieure  avait séché et formé une pellicule dure, ce qui empêche le processus de séchage de progresser vers l’intérieur  du produit.  Selon les femmes Imraguen, ce phénomène  d «e « croûtage »n’apparaît que de juillet à octobre. De ce fait, durant cette période,  leurs activités sont pratiquement  arrêtées  du fait du phénomène signalé.

Les produits finis sont stockés dans les tikitts sur des claies faites de filets de récupération, surélevées et sans emballage. Pendant le stockage, les produits  subissent  une attaque des insectes, moisissures et un changement de couleur.  Ces produits ont été traités spécialement à des fins de démonstration pour la mission. D’ailleurs ce sont les seuls que nous avons trouvés stockés.

Dans le souci d’une meilleure appréhension du phénomène d’interruption du processus de séchage des produits  que nous avons évoqué plus haut, nous avons effectué durant la mission une expérimentation de suivi de séchage de deux pièces de mulet jaune. Dans un premier temps nous avons effectué une première pesée des pièces entières et nous avons obtenu pour l’une que nous avons appelée (P 1) un poids de  2.6 kg et 2.18 kg pour  l’autre (P2). Ensuite les deux pièces ont été  pré-traitées (étêtage, éviscération et tranchage) par une femme Imraguen   puis  repesée de nouveau et les poids étaient respectivement de 1.85kg pour (P 1) et 1.5 kg pour (P 2). Après cette étape les deux pièces  ont été mises au séchage à l’ombre suivant deux méthodes: partie charnue directement en contact avec l’air pour (P2)- méthode expérimentale ; et pour l’autre (P 1) partie écaillée  contact direct avec l’air - méthode Imraguen. Les deux pièces sont pesées à des intervalles de temps de deux à trois heures et quart. Les  résultats sont donnés dans le tableau  1 suivant :

Tableau 1 : suivi comparatif de perte de poids

| Temps de suivi | Perte de poids en % |
| --- | --- |
|  | P 1 | P 2 |
| 00h | 0,00 | 0,00 |
| 03h00 | 13,51 | 16,67 |
| 05h00 | 24,32 | 23,33 |
| 08h00 | 32,43 | 30,00 |
| 11h00 | 37,84 | 38,10 |
| 14h00 | 43,24 | 40,25 |
| 17h00 | 45,95 | 43,33 |
| 20h00 | 51,35 | 50,00 |
| 23h00 | 50.25 | 49.80 |
| 26h00 | 50.19 | 49.50 |
| 29h00 | 50.10 | 49.40 |
| 32h00 | 50.0 | 49.37 |
| 35h00 | 50.0 | 49.30 |

On constate que  la vitesse du séchage est plus importante durant les premières heures du séchage.  Après quelques heures, elle ralentit  avant de se stabilise après 24 heures de séchage et ceci quelque soit la technique utilisée.

L’analyse organoleptique effectuée sur les produits après 35 heures de séchage  révèle que le  produit séché suivant la méthode Imraguen avait une odeur plus prononcée que celui de l’expérience.

Toutefois,  il s’avère plus judicieux de faire d’autres expérimentations pour arriver à des conclusions plus pertinentes.

traitement et stockage du Lekhlee

Nous avons noté  deux méthodes de fabrication du Lekhlee :

- La première consiste à fileter les produits en petits morceaux puis les sécher pendant 12 à 24 heures. Les  produits finis sont pilés dans des mortiers en bois  ensuite emballés dans des sachets et stockes. Cette méthode est utilisée pour la fabrication du lekhlee à base du Tilapia (Saratherodon melanoteron);

- La deuxième est réalisée en pressant le tichtar sec  faisant ainsi détacher  la chair de la peau et de la colonne. La chair est ensuite pilée puis mises dans des emballages et stockés dans des tikitts. Cette technique concerne le mulet jaune.

Nous n’avons pas trouvé du  lekhlee stocké,  cependant en se basant sur des données tirées de la littérature et obtenues auprès des imraguen, le produit peut être mélangé avec de la graisse ou de la poutargue avec du sucre avant son stockage dans des guerba (outre en peau).

Infrastructures et équipements

Les infrastructures existantes sont surtout les Tikitts et des hangars de séchage. Autrefois,  les Tikitts sont faits de bois et recouverts entièrement de paille qui devient de plus en plus rare. C’est pourquoi actuellement, les femmes  ont tendance à remplacer la paille  par des filets de récupération et des morceaux de tissus pour recouvrir les Tikitts et les hangars.

Le  matériel de travail se compose de couteaux vétustes, de tables de tranchage récupérées dont les dimensions sont trop petites et des bacs de  lavage et de salage très anciens. Les femmes traitent les produits sans gants et souvent à même le sol. L’état d’hygiène des locaux et du matériel sont très précaires.

- CCONCEPTION,  CONSTRUCTION  ET EXPERIMENTATIONS  DE DEUX MODELES DE SECHOIRS SOLAIRES

Conception et construction

Cette action a été faite sur la base d’une recherche bibliographique afin d’identifier deux types de séchoirs. Ainsi, une dizaine de références, annexées au présent  document,  ont été consultées. Cela  a fait ressortir deux types de séchoirs le plus utilisés dans « l’industrie artisanale » de transformation des produits de la pêche :

- séchoirs directs ( appelés également séchoirs à effet de serre) : leurs qualités essentielles sont leur caractère désinfectant et la brève durée du séchage.  La serre emprisonne l’air réchauffé par les rayons solaires dont la circulation se fait par convection naturelle. L’air entre par le bas, et ressort par des orifices situés au sommet de la terre.

On peut citer dans cette catégorie la tente solaire  expérimentée dans plusieurs pays notamment le Sénégal et le four solaire utilisé au Mali.

- Séchoirs indirects : ils utilisent soit une convection naturelle, soit une ventilation forcée.  Leur caractéristique est que le produit à sécher n’est pas exposé au rayon solaire. L’air est réchauffé dans un capteur solaire puis pulsé dans l’enceinte de séchage.  Deux modèles SERSOL et M5-003 illustrent ces types de séchoirs.

Nous avons choisi une variété pour chaque type de séchoirs : la tente solaire (Séchoirs directs)  et le M5-003 (séchoirs indirects. Ce choix est dicté par les bons résultats enregistrés dans plusieurs pays par ces séchoirs mais aussi  leur facilité  d’utilisation et d’entretien.

Description des séchoirs

- Tente solaire : elle se compose d’un châssis en tiges de bois suuportant une couverture en film de polyéthylène : noire sur la face arrière Nord et sur le sol ; transparente sur la face avant sud et les faces latérales Est et Ouest. La ventilation est assurée par des ouvertures pratiquées à la base  de la face sud. L’air échauffé est pulsé sur les quartiers de poissons disposés à 50-90 cm du sol puis il est évacué vers les ouvertures en toiture.  Le produit est séché horizontalement sur des claies de séchage. Le réglage du débit d’air se fait au moyen des ouvertures situés la face sud et d’une trappe de tirage aménagée vers le haut.  Les dimensions  ne sont pas limitées et restent lier au besoin de l’utilisateur. Le coût est relativement  faible sauf si on décide d’utiliser un verre organique sur les parties Sud, Est et Ouest de la tente.  La durée de vie est limitée.

- Séchoir M5-003 :  Il se compose :

  - d’un générateur d’air chaud qui est un capteur plan recouvert du verre organique ou du polyane armé (polyéthylène dur) ;

  - d’un caisson de stockage en métal peint en noir et rempli d’eau (ce qui lui confère un rôle de tampon d’ « autorégulation » en récupérant la chaleur  pendant la journée qui sera restituée la nuit) ;

  - d’un caisson de dessiccation en acier inoxydable qui est le lieu d’exposition des produits ;

  - d’une cheminée de tirage, qui est capteur plan vertical permettant l’admission de l’air extérieur.

La durée de vie et le coût sont plus élevés que les tentes solaires.

Une description plus détaillée est donnée en annexe avec les mesures de chaque partie aussi bien pour le séchoir que pour la tente.

Expérimentations

- Objectif

Le but des expérimentations est d’apporter de nouvelles techniques visant une amélioration des conditions de séchage des produits imraguen  avec un suivi et  contrôle des paramètres de séchages (T°, Humidité et vitesse de l’air).

- Matériel et méthodologie

Les expérimentations visaient  les deux principales espèces de poisson traitées par les imraguen qui sont  issues de la famille de Mugilidé (mulets jaune et noir).

Les opérations de pré-traitement sont effectués comme indiqué le diagramme de fabrication.  Après pré-traitement, les produits sont pesés puis repartis en trois lots : un pour la tente, un autre pour pour le M5-003 et un témoin séché à la température ambiante.

Afin de suivre le processus de séchage, un suivi des paramètres de séchage ainsi que les conditions météorologiques est effectué après chaque deux heures pour le premier jour et trois pour le reste de la durée de séchage.

Le suivi de la température et de l’humidité est effectué avec un thermo –hygromètre de type ISUZU ayant les caractéristiques suivantes : Températures : -30 à + 50 ( 1°C et  Humidité : 0-100(5 %

Les pesées sont réalisées avec une balance électrique de type SARTORIUS UNIVERSAL  ayant la capacité maximale de  6100 g et minimale de 50g  (1g.

Une évaluation de la qualité organoleptique, micro biologique et biochimique est réalisée au début et à la fin de chaque série de séchage.

L’évaluation de la qualité organoleptique est obtenue en faisant des tests sur la couleur, la consistance, la saveur et l’aspect du produit. L’examen bio-chimique et micro biologique  portent sur la détermination de l’ABVT (Azote Basique Volatil Total), l’humidité et le FMAT.

Les données collectées sont consignées dans des fiches de suivi qui sont saisies au fur et à mesure sur support informatique.

- Présentation des résultats

Au total, nous avons réalisé une série de cinq (5) d’expérimentations :

  - les deux premières expérimentations pour tester  et régler les équipements : les produits sont placés dans les  séchoirs pendant 72 heures puis on effectue des analyses organoleptique et chimique (Humidité). Les résultats ont montré une humidité respectivement de 22.12% et 23.47% pour la tente et le M5-003 ; ce qui est acceptable pour un produit séché ; et un produit organoleptiquement cassant et dur ayant une couleur légèrement jaune (surtout pour les produits séchés dans la tente).

  - Les expérimentations suivantes ont été conduites pendant la même durée mais cette fois-ci avec un suivi des paramètres du séchage (Poids du poids du produit, de la température  et de l’humidité extérieure et intérieure des séchoirs) et des analyses chimiques, micro biologiques et organoleptiques du produit. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 2 ci – après :

Tableau 2 : résultats des essais de séchage

| Date | Espèce | Type de séchage | Orientation du produit | Suivi échantillon (kg) | Humidité | Durée de séchage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Initiale | Finale | % perte | Initiale | finale |  |
| 24/03/03 au 27/03/03 | Mulet jaune | M5-003 Tente | Verticale Verticale | 1.144 2.862 | 454 983 | 60.31 65.65 | 77.27 77.27 | 25.67 23.54 | 3 jours |
| 27/03/03 au 31/03/03 | Mulet noir | M5-003 Tente Naturel | Verticale Verticale Verticale | 2.398 1.760 1.320 | 655 774 563 | 72.69 56.02 57.35 | 78.1 78.1 78.1 | 22.07 24.21 24.31 | 3 jours |
| 31/03/03 au 03/04/03 | Mulet noir | M5-003 Tente Naturel | Horizontale Horizontale Horizontale | 2.018 2.367 1729 | 847 802 587 | 58.02 66.12 66.05 | 74.2 74.2 74.2 | 21.14 20.13 22.19 | 3 jours |

Commentaire

Ces résultats montrent :

- D’une manière générale,  que le pourcentage d’humidité est en moyenne compris entre 20 et 26 %. Le plus faible est obtenu avec le séchage des produits sur claies.  Cela s’explique par le fait qu’en plaçant  les produits sur des claies surélevées, on accroît la surface de contact avec l’air ce qui permet la déshydratation rapide du produit et par conséquent une diminution de l’humidité du produit.

- Que la durée de séchage est relativement courte surtout pour la tente. Dans l’ensemble, elle aurait dû être plus rapide si on avait utilisé un capteur solaire plus dense que le polyéthylène (verre organique, par exemple).

- Que les pertes de poids en pourcentage assez élevés allant jusqu’à 73% du poids initial, ce qui signifie un niveau de séchage acceptable.

La qualité des produits traités a été examinée à deux niveaux :

- organoleptique : Dans la plupart des cas, la chair des produits finis était dure, cassante dans certains endroits sur le long de la colonne vertébrale, du fait du pourcentage de l’humidité  bas ;  et souvent souple sur la face ventrale. Les produits avaient une couleur jaune à jaune-pâle et un goût normale.

Toutefois, nous avons noté une forte présence de mouches dans la tente solaire due à l’absence de moustiquaires tout autour des ouvertures d’entrées et de sorties de l’air contrairement au séchoir, où la présence des mouches est quasi nulle. C’est un  facteur important  à considérer lors de l’implantation des séchoirs dans les  villages du PNBA.

- Bio-chimique et micro-biologique : les résultats des ces analyses révèlent un niveau d’ABVT et du FMAT faible.

Concernant le  suivi des paramètres de séchage (voir annexe 2),  on note une élévation importante des températures dans les séchoirs pendant le jour notamment au milieu de la journée. Dans la tente,  les températures peuvent atteindre plus de 40 °c au milieu de la journée  tandis que dans le M5-003, elles ne dépassent guère  40°c.    Aussi, durant les expérimentations, la  température moyenne de l’air variait entre 23°c et 27 °C (élevée) et un ciel dans l’ensemble clair (dégagé) ce qui constitue un atout supplémentaire pour le séchage.

Conclusion et recommandations

Les résultats obtenus durant nos expérimentations montrent que le séchage amélioré (utilisation de la tente solaire et du séchoir solaire M5-003)  présente plusieurs avantages par rapport au séchage naturel traditionnellement utilisé par les femmes imraguen. On peut citer :

- l’obtention d’une humidité finale relativement compatible avec une conservation assez longue ;

- protection du produit contre les intempéries  et les agents extérieurs (rongeurs, oiseaux) ;

- et aussi dans une certaine mesure la réduction de  la durée de séchage du produits qui  peut varier suivant les lieux et les saisons.

Dans le cadre d’une implantation de ces systèmes de séchage améliorés, il serait nécessaire de tenir en compte les recommandations suivantes :

- l’orientation Nord- sud du séchoir et de la tente ;

- l’utilisation d’un capteur en verre organique pour le capteur du séchoir solaire M5-003 ;

- l’utilisation d’une tôle  métallique pour la cheminée

- portée une attention particulière aux entrées et sorties de l’air qui doivent impérativement être recouvertes de moustiquaires de faibles mailles pour éviter l’entrée des mouches dans la tente.

- A défaut d’un verre organique pour couvrir les faces latérales et Sud de la tente, le polyéthylène à utiliser être fort l’endommagement rapide de celle-ci. Il doit aussi être  clair, pour une bonne pénétration de la chaleur, sur les faces latérales et le côté nord. Le sol et la face doivent être couverts d’un polyéthylène noir et dur.

En outre, une action de sensibilisation devrait être menée dans le sens de l’entretien des séchoirs et l’utilisation des claies de séchage (séchage horizontal) ainsi que l’hygiène générale des aires et du matériel. Enfin, il serait bon d’égoutter les produits pendant  2 à 3 heures avant de les placer  dans le séchoir et,  effectuer un suivi de la température de séchage qui ne doit pas dépasser 50°c en agissant sur la trappe de réglage et les ouvertures d’entrées et sorties de l’air.

Bibliographie

- FAO, 1984- Prévention des pertes de poisson traité. Document technique sur les

pêche, (219) : 84p.

- Niokor D, 1980- Essais de protection du poisson séché au pyrèthre et à l’énergie

solaire. Consultation FAO d’experts sur la technologie du poisson en

Afrique. DAS-ESSALAAM –TANZANIE du 11-15 février 1980. 33 p.

- Abdoulaye, C., 1988- Expérimentation d’un séchoir solaire. Application aux produits

de la mer dans l’océan indien.191 p + IX annexes.

- Anonyme, 1998- Projet « amélioration du traitement et la conservation des produits

de la pêche Imraguen ». Rapport  définitif de la première phase du

projet. 51p.

- Marcel S., 1983- L’industrie alimentaire halieutique. Volume 1.

- Spravotchnik teknologa ribnoi promychlennosti. Volume 1. Moskva, 1972.

- Anonyme,1986- le séchage solaire en Afrique. Compte rendu du colloque tenu à

Dakar (Sénégal) du 21-24juillet 1986. 304p.

- CTA,1993- Conserver et transforme le poisson. Guide technique. 287 p.

- Ryba i ryboprodukty. Sbornik gosudarstvennykh standartov. Moskva, 1967.

- CHRISTINE LE C., 1994- La pêche en Mauritanie : du désert à la mer ou

l’appropriation d’u espace halieutique. Géographie

humaine. Thèse pour le doctorat engéographie. 362 p.

ANNEXE 1 :  Séchoirs solaires

Annexe 2 : cinétique du séchage

# Footnotes

Sorte de huttes en pailles

# Text boxes

Travail effectué par les femmes Imraguen

Travail effectué en mer par les hommes